## Slide 1
Embedded System
(Sistem tertanam)
Pertemuan IV :
Embedded Debugging + ANSI C
Oleh: M. Priyono Tri Sulistyanto, S.T., M.Eng

## Slide 2
Materi Kuliah
2
Kontrak Kuliah
Pendahuluan
Arduino
Embedded Debugging + ANSI C
ATmega328 + ATmega2560
GPIO (General Purpose Input/Output)
Time Ports
Interrupt Processing
Serial Communication
Non-Volatile Memory
Example Project 1
Example Project 2
Example Project 3
Example Project 4
Embedded System (Teknik Informatika)

## Slide 3
Intro
3
Pengembangan software bersifat universal di seluruh level program, baik aplikasi level tinggi s/d program embedded level rendah.
Salah satu aspek penting dalam proses pengembangan software adalah engineer mengetes kebenaran dari disain softwarenya
Dua kategori eror dari kesalahan software:
  Compile-time error: saat kompiler gagal menguraikan file input (sintaks eror, tdk ada file pustaka, dll)
  Runtime error: ketika program dijalankan tidak sesuai dengan yang tujuan diinginkan
Embedded System (Teknik Informatika)

## Slide 4
Intro
4
Istilah bug mengacu kejadian tahun 1940 dimana serangga ditemukan dalam rangkaian komputer yang menyebabkan malfunction. Bug mendeskripsikan tingkah laku yang tidak diinginkan dalam disain software.
Proses untuk mengatasi masalah dalam software disebut debugging.
Embedded System (Teknik Informatika)

## Slide 5
Intro
5
Debugging tool dalam IDE software memiliki kemampuan:
  Memberhentikan (halt) eksekusi program di baris program tertentu (breakpoint)
  Ketika halt, mengamati isi memori (memory watches)
  Ketika halt, mengamati isi register CPU
  Notifikasi eksepsi kritis dalam instruksi program
  Eksesusi satu instruksi kemudian halt lagi (stepping)
  Menjalankan kembali (resume) eksekusi secara normal
Embedded System (Teknik Informatika)

## Slide 6
Debugging dalam Arduino
6
Menambahkan intruksi output sementara dalam software dan kemudian dihapus setelah software bekerja sesuai yang diinginkan
printf() fungsi standar C dapat mencetak teks yang berisi nilai memori saat ini ke console (terminal output).
Banyak embedded processor memiliki port data seri yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi saat pengembangan software.
Ketika tidak memiiki terminal sama sekali, usaha debugging diobservasi melalui LED atau osiloskop
Embedded System (Teknik Informatika)

## Slide 7
Debugging dalam Arduino
7
Arduino memiliki fungsi dalam pustaka Arduino Wiring Serial (http://arduino.cc/en/Reference/Serial) untuk proses debugging saat compile-time dan run-time
Fungis Serial.begin() dan Serial.println() untuk menampilkan informasi debugging.
Embedded System (Teknik Informatika)`
01 | void setup() {
02 | // initialize serial communication at 9600 bits per second:
03 | Serial.begin(9600);
04 | }
05 | 
06 | // the loop routine runs over and over again forever:
07 | void loop() {
08 | // read the input on analog pin 0:
09 | int sensorValue = analogRead(A0);
10 | // print out the value you read:
11 | Serial.println(sensorValue);
12 | delay(1); // delay in between reads for stability
13 | }

## Slide 8
ANSI C
8
ANSI C adalah standar bahasa C oleh American National Standards Institute (ANSI) pada tahun 1988
Compiler yang mengklaim dengan standar 100% ANSI C dapat portabel di platform hardware manapun dapat membuat program yang dieksekusi
Embedded System (Teknik Informatika)